## Slide 1
Hafta 11
OpenCV ile
Görüntü İşleme
Piksel, Renk Uzayları, Filtreler
Kenar Tespiti ve Kontur Analizi
Dr. Murat Altun · 2026
2500+
Optimize algoritma
4K
Görüntü çözünürlüğü
8-bit
Standart bit derinliği

## Slide 2
Dijital Görüntü Nedir?
Piksel ve Kanal Yapısı
Tanım
Dijital görüntü 2D piksel matrisinin (satır × sütun) bir temsilidir. Her piksel bir veya birden fazla kanal içeren renk bilgisini taşır.
Gri Tonlama: 1 kanal: 0-255 değeri
RGB: 3 kanal: Kırmızı, Yeşil, Mavi
RGBA: 4 kanal: RGB + Alfa (şeffaflık)
Görüntü Özellikleri
• Boyut: (yükseklik, genişlik, kanal)
• Örnek: (480, 640, 3)
• Piksel: Görüntünün en küçük birimi
• Çözünürlük: 1920×1080 = 2M piksel
• 8-bit: 0-255 değer aralığı
• 16-bit: Medikal görüntüleme

## Slide 3
OpenCV Kurulum ve Temel Bilgiler
Python Binding
Kurulum
# Temel OpenCV
pip install opencv-python
# Ek modüllerle
pip install opencv-contrib-python
# Import
import cv2
# Versiyon kontrol
print(cv2.__version__)
Hızlı, 2500+ algoritma, C++ ile yazılmış
OpenCV Özellikleri
✓ C++ ile yazılmış → çok hızlı
✓ Python binding kullanılır
✓ 2500+ optimize algoritma
✓ Tüm platformlarda destekli
✓ Apache 2.0 lisansı (ticari OK)
✓ Bilgisayarla görme standardı

## Slide 4
Görüntü Okuma ve Yazma
I/O İşlemleri
Okuma İşlemleri
img = cv2.imread('foto.jpg')
# Okuma modu
cv2.IMREAD_COLOR # BGR
cv2.IMREAD_GRAYSCALE # Gri ton
# Görüntü özelliği
img.shape # (H, W, C)
img.dtype # uint8
# Göster ve bekle
Yazma ve Gösterme
# Kaydet
cv2.imwrite('cikti.jpg', img)
# Jupyter'da göster
import matplotlib.pyplot as plt
# BGR → RGB çevir
rgb_img = cv2.cvtColor(img,
cv2.COLOR_BGR2RGB)
plt.imshow(rgb_img)

## Slide 5
Renk Uzayları
BGR, RGB, HSV Dönüşümleri
BGR (OpenCV)
Mavi-Yeşil-Kırmızı sıraması
img = cv2.imread(...)
OpenCV varsayılanı
RGB (Matplotlib)
Kırmızı-Yeşil-Mavi sıraması
rgb = cv2.cvtColor(...
COLOR_BGR2RGB)
Dönüşüm gerekli
HSV (Filtre)
Hue-Saturation-Value
hsv = cv2.cvtColor(...
COLOR_BGR2HSV)
Renk filtreleme ideal

## Slide 6
Filtreler
Blur, Gaussian, Median
Filtre Türleri
Blur
cv2.blur(img, (5,5))
Basit ortalama
Gaussian
cv2.GaussianBlur(...)
Doğal bulanıklık
Median
cv2.medianBlur(img, 5)
Tuz-biber gürültü
Bilateral
cv2.bilateralFilter(...)
Kenarları koruma
Kernel Boyutu Etkisi
Kernel: Filtrenin uygulanacağı piksel komşuluğu.
Büyük kernel = Daha fazla bulanıklık
Küçük kernel = Daha az etki
• (3,3) — En küçük, minimal etki
• (5,5) — Normal bulanıklık
• (7,7) — Orta bulanıklık
• (15,15) — Güçlü bulanıklık

## Slide 7
Kenar Tespiti: Canny
Popüler Algoritma
Canny Algoritması
1986'da John Canny tarafından geliştirilen en popüler kenar tespit yöntemi. Kenarlar = piksel yoğunluğundaki ani değişimler.
1. Gaussian blur uygula
2. Gradyan hesapla
3. NMS (Non-Max Suppression)
4. Hysteresis eşikleme
Canny Kodları
# Ön işleme
gray = cv2.cvtColor(img,
cv2.COLOR_BGR2GRAY)
blurred = cv2.GaussianBlur(
gray, (5,5), 0)
# Canny kenar tespiti
edges = cv2.Canny(blurred,
threshold1=100,
threshold2=200)
# Sonucu göster
cv2.imshow('Kenarlar', edges)

## Slide 8
Şekil Çizme ve Metin Ekleme
Annotation İşlemleri
Şekil Çizme Fonksiyonları
Çizgi
cv2.line(...)
Dikdörtgen
cv2.rectangle(...)
Daire
cv2.circle(...)
Çokgen
cv2.polylines(...)
Elips
cv2.ellipse(...)
Metin Ekleme
cv2.putText(img,
'Merhaba',
(10, 50),
cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,
1, (255, 255, 255), 2)
• thickness=-1 → doldurma
• thickness>0 → sadece kenarlık
• color=(B,G,R) BGR formatında

## Slide 9
Kontur Tespiti
Nesne Sınırları
Kontur Nedir?
Kontur = nesne sınırlarını takip eden kapalı eğri. Çift (binary) görüntüler üzerinde bulunur.
Kullanışlı Fonksiyonlar:
• cv2.findContours() — bulma
• cv2.drawContours() — çizme
• cv2.contourArea() — alan
• cv2.boundingRect() — sınırlayıcı kutu
Kontur Kodu
# Binary görüntü (Canny sonucu)
contours, hierarchy = \
cv2.findContours(edges,
cv2.RETR_TREE,
cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
# Kontürleri çiz
cv2.drawContours(img,
contours, -1, (0,255,0), 2)
# Her kontur için
for cnt in contours:
area = cv2.contourArea(cnt)
x,y,w,h = \
cv2.boundingRect(cnt)
if area > 100:

## Slide 10
Pratik: Görüntü İşleme Pipeline
Adım Adım Proje
1
Okuma
imread()
2
Gri Ton
cvtColor(BGR→GRAY)
3
Bulanık
GaussianBlur()
4
Kenar
Canny()
5
Kontur
findContours()
6
Filtre
Alan kontrolü
7
Sınırlayıcı
boundingRect()
8
Çiz
drawContours()
9
Metin
putText()
10
Göster
imshow()

## Slide 11
Özet ve Sonuç
Dijital Görüntü
Piksel matrisi: satır × sütun × kanal. 8-bit (0-255) standart, gri tonlama 1 kanal, RGB 3 kanal.
OpenCV Güç
2500+ algoritma, C++ hızı, Python kolaylığı. Bilgisayarla görme standardı kütüphanesi.
Temel Operasyonlar
Renk uzayı dönüşümleri (BGR/RGB/HSV), filtreler (blur, gaussian), Canny kenar tespiti.
Pipeline
Okuma → ön işleme → kenar/kontur → filtreleme → çizim → gösterme. Pratik görüntü işleme.
ECS Veri Bilimi ve YZ Uzmanlığı — Hafta 11 | Dr. Murat Altun | Gelecek: CNN ve Transfer Learning